JENNINGS CJ-600 (600 kg. x 0,1 kg)

KOM GODT I GANG

Strømforsyning:	3 x AAA batterier

KNAPPERNES FUNKTIONER

- UNIT. Tryk på UNIT for at vælge vejeenhed (g, oz, pennyweight eller pcs)

- ON/OFF. Tænd/sluk

- PCS. Tællefunktion (10, 20, 50 eller 100 stk.)

- Tryk på UNIT for at få vægten i PCS-mode

- Tryk på PCS og displayet viser ”S=10”.

- Sæt 10 emner på vægten og tryk på UNIT og displayet viser ”10” og vægten er klar til at tælle.

- For at tælle f.eks. 20, 50 eller 100 stk. tryk på PCS. For 20 stk. viser displayet ”S=20” osv.

- ZERO (TARE)

- Tryk på ZERO for at nulstille vægten. Funktionen kan bruges til at udelukke vægten af et emne eller en beholder.

- Tænd vægten og sæt en beholder på vejeplatformen.

- Tryk på ZERO og displayet viser ”0.0” eller ”0.00” og man kan tilføje emner. Når emnerne fjernes fra vejeplatformen vies tara-værdien som et negativt tal.

Vægten slukker automatisk efter ca. 3 minutter uden aktivitet.

FEJLKODE:

EEEE	Vægten er overbelastet.

KALIBRERING

Vægten er som udgangspunkt kalibreret fra fabrikken, men hvis vægten viser ”Out2” er det nødvendigt at kalibrere vægten, gøres følgende:

- Sluk vægten

- Tryk på ZERO og hold knappen nede. Slip knappen, når en række tilfældige tal vises.

- Tryk på ZERO igen og displayet viser ”2Ero” og derefter ”500.0”

- Sæt et 500 grams kalibreringslod på vægten og vent i ca. 3 sek.

- Tryk på ZERO og displayet viser ”CAL” og ”PASS”.

- Kalibreringen er gennemført.

LÆS BRUGSANVISNINGEN FOR YDERLIGERE UDDYBENDE/VEJLEDENDE INFORMATION.